19. November 2014

Leicht und gut umformbar: Neuer Hoch-Mangan-Stahl von Hoesch Hohenlimburg ist jetzt verfügbar

Hoesch Hohenlimburg hat einen neuen Hoch-Mangan-Stahl entwickelt. Dieser lässt sich gut umformen und behält auch nach starker Verformung eine hohe Restduktilität. Dadurch können Bauteile aus dieser innovativen Legierung leichter und damit kostengünstiger hergestellt werden. Diese Eigenschaften wirken sich positiv bei Sitzkomponenten wie Rückenlehnen und Crash-Boxen in Pkw aus, aber auch bei gepanzerten Limousinen oder Geldtransportern. Hoesch Hohenlimburg steht kurz vor der Serienproduktion dieser neuen Stahlsorte. Bei Kunden befinden sich derzeit mehr als zehn Anwendungen mit Hoch-Mangan-Stahl in der Erprobung.

Geldtransporter müssen gut geschützt sein. Bislang setzt man daher auf Sicherheitsstähle, die noch einmal gesondert gehärtet werden: Prallen beispielsweise Geschosse auf den Wagen, zersplittern sie und werden als Querschläger abgelenkt. Einen Stahl, der die Fahrzeuge auf andere und effektivere Weise schützt, hat die ThyssenKrupp Steel Europe Tochtergesellschaft Hoesch Hohenlimburg entwickelt: den Hoch-Mangan-Stahl. Seine Schutzwirkung basiert auf einem neuartigen Prinzip: Die Projektile prallen nicht ab, sondern werden aufgefangen – beinahe wie von einem Airbag. Der Stahl lässt sich zudem gut umformen, ohne dabei spröde oder brüchig zu werden. Im Gegenteil, er zeigt auch nach starker Verformung zu komplexen Bauteilen eine hohe Restduktilität. „Der Stahl kann bei geringerer Dicke eine viel höhere Belastung aushalten als konventioneller Panzerstahl, und das ganz ohne Härtung. Fahrzeugsicherungen können so viel dünnwandiger und kostengünstiger konstruiert werden“, sagt Dr. Andreas Tomitz, Teamleiter der Produkt- und Prozessentwicklung bei Hoesch Hohenlimburg. Nur eineinhalb Jahre nachdem das erste Versuchscoil aus Hoch-Mangan-Stahl erzeugt wurde, ist dieses Produkt jetzt verfügbar.

Gute Gründe für Hoch-Mangan-Stahl

Der Hoch-Mangan-Stahl bietet wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen hochfesten Stählen. Zum einen im Kostenbereich: Da das Material bei Umformung noch fester wird, eignet es sich im Fahrzeugbau beispielsweise zur Integration der Crash-Boxen in den Stoßfänger. Bauteile können also in der Produktion zusammengefasst werden. Weitere Vorteile liegen im Leichtbau: Komplexe Bauteile wie geschmiedete Achsenelemente können leichter und damit auch kostengünstiger hergestellt werden. Produktentwickler Maximilian Nagel ergänzt: „Unser neuer Hoch-Mangan-Stahl leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da durch leichtere hochfeste Werkstoffe CO 2-Einsparungen in der Automobilindustrie möglich sind.“ Aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten lassen sich bis zum Jahr 2019/20 geschätzt rund 20.000 Tonnen der neuen Stahlsorte pro Jahr absetzen.

Die Eigenschaften des Hoch-Mangan-Stahls reichen weit über die seiner Vorläufer hinaus. Das erreichten die Teams des Bereichs Technologie & Innovation von ThyssenKrupp Steel Europe unter anderem über die chemische Zusammensetzung des Stahls. Zudem lässt sich der Werkstoff auch mit seinem hohen Mangananteil von 19 Prozent im konventionellen Strangguss erzeugen und bis zur Kaltbandstufe auf konventionellen Anlagen von ThyssenKrupp Steel Europe verarbeiten. „Neuentwicklung und Herstellungsverfahren haben wir im Januar für ThyssenKrupp Steel Europe patentieren lassen, sodass jetzt eine Menge neuer Anwendungsfelder denkbar sind“, erläutert Projektkoordinator Dr. Harald Hofmann.

Der Hoch-Mangan-Stahl überzeugte auch die Jury des ThyssenKrupp Innovationswettbewerbs. Anfang des Jahres zeichnete sie die Expertenteams aus Hohenlimburg sowie der Technologie & Innovation in Duisburg und Dortmund mit einem Preis für ihre Entwicklung aus.

# Ansprechpartner

# Erik Walner

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kommunikation

Telefon: 	+49 203 52 45130

Telefax:	+49 203 52 25707

# E-Mail: erik.walner@thyssenkrupp.com

# www.thyssenkrupp-steel-europe.com